CDR-124 1/3”吸頂式紅外線彩色攝影機

產品特性：

- 1/3”吸頂式紅外線彩色攝影機

- 高功率發光體24個紅外線5mm LED，照射距離 10～15米

- 照度低時，CDS彩色/黑白訊號自動轉換，使影像呈現更佳效果

- 鏡頭種類Board lens，標準品為3.6m/m F1.8

(可選配4.3㎜，6.0㎜)

電器規格說明：                                        產品規格如變動將不另行通知

| 產品型號 | CDR-124 |
| --- | --- |
| 系統 | NTSC／PAL（依地區選用） |
| 攝像元件 | 1/3”INTERLINE轉送方式SONY IMAGE CCD |
| 影像圖素 | NTSC：537(H)X505(V)／PAL：537(H)X597(V) |
| 有效圖素 | NTSC：510(H)X492(V)／PAL：500(H)X582(V) |
| 最低照度 | 0.1 Lux，0 Lux with IR/F1.8 |
| 解析度 | 420條（水平） |
| 信號雜訊比 | 50 dB以上（AGC OFF） |
| Γ修正 | 0.45 |
| 白平衡控制 | 自動 |
| 電子快門 | 1/60（1/50）～1/100,000秒 |
| 同步方式 | 內同步 |
| 掃描頻率 | 15.734 KHz／60 Hz；15.625 KHz／50 Hz |
| 影像輸出 | 1.0 Vp-p，75 ohm |
| 掃描系統 | 2：1交織式掃描 |
| 紅外線照射距離 | 10～15米 |
| 紅外線投射角度 | 70度 |
| 紅外線光束角渡 | 35度 |
| LED發光體 | 24個紅外線5mm LED |
| C D S 控制 | 彩色/黑白訊號自動轉換(照明低時自動開啟) |
| 電源 | DC 12V；300mA（max.）；3.5 W |
| 重量 | 淨重／毛重：0.95 kg／1.0 kg |
| 工作溫度 | -10℃～50℃ |
| 尺寸 | 94(直徑) x 78(高) mm |